Свидетельство о приемке Изделие «Барьер-Ш» серийный номер _____ соответствует заявленным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска «_____» _______________ 202_ г. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ООО «Безопасность бизнеса» гарантирует исправную работу прибора в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации. В течение гарантийного срока эксплуатации в случае отказа прибора владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт по предъявлении настоящей инструкции. При наличии механических повреждений право на гарантийный ремонт утрачивается. Гарантийное обслуживание производит Продавец прибора. Гарантия не распространяется на источник питания (аккумулятор). При покупке требуйте проверки работоспособности прибора и заполнения контрольного талона предприятием торговли. ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТОРГОВЛИ: Дата продажи «_____» ___________________202_ г. Штамп предприятия торговли и подпись продавца __________________________________________

«Барьер-Ш» акустический сейф с автономным питанием Назначение прибора Барьер-Ш предназначен для предотвращение утечки акустической информации через микрофон телефона в т.ч. при записи программного диктофона. Конструкция акустический сейфа рассчитана на размещение 10 телефонов сотовой связи. Комплектация -устройство «Барьер-Ш» -адаптер сетевого питания 12В 1А\220В -упаковка -паспорт Опция – кабель питания от бортовой сети автомобиля. Полное описание можно скачать на сайте http://www.bugshunt.ru Включение устройства Подключите адаптер из комплекта к сети 220В и к разъему на задней стенке изделия, загорится красный индикатор внешнего питания на кнопке «ON/OFF». При нажатии на кнопки «ON/OFF», распложенной на задней стенке изделия, изделие включится, и вы услышите сигнал речеподобной помехи. При работе в автономном режиме (от встроенного аккумулятора) включение производится нажатием кнопки «ON/OFF», при этом светодиодные индикаторы не горят. Разместите телефоны внутри акустического сейфа и закройте крышку на защелки.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием прибора проведите заряд аккумулятора, установленного в приборе. Зарядка аккумулятора. Заряд аккумулятора осуществляется при выключенной кнопке «ON/OFF». Подключите адаптер питания из комплекта к разъему на задней стенке устройства. Внутри корпуса устройства, справа от отверстия динамика, расположен светодиодный индикатор: Красное свечение индикатора - идет заряд аккумулятора. Зеленое свечение-аккумулятор полностью заряжен. При автономной работе изделия индикаторы не горят. Если при включении «ON/OFF» вместо речеподобного сигнала слышен «ровный» шум это значит, что аккумулятор разряжен полностью и требуется его зарядка. ВНИМАНИЕ! При длительном хранении прибора его необходимо заряжать не реже 1 раза в 3 месяца. Полное описание можно скачать на сайте http://www.bugshunt.ru

| Технические характеристики |
| --- |
| № п/п | Параметр | Значение |
| 1 | Время работы от аккумуляторной батареи | не менее 4 часов |
| 2 | Время полного заряда батареи | не менее 5 часов |
| 3 | Диапазон частот маскирующей помехи | 300 – 18000 Гц |
| 4 | Максимальные размеры телефонов | 200х85х15 мм |
| 5 | Питание устройства | Адаптер 220В/12В 1А |
|  |  | аккумулятор Li-Po. 3.7В 800ма/ч |
| 6 | Индикация заряд/разряд аккумулятора | есть |
| 7 | Защита аккумулятора от глубокого разряда/ перезаряда | есть |
| 8 | Масса прибора | 1,5 кг |

ВНИМАНИЕ! Прибор работает от встроенного  Li-Po

аккумулятора. Самостоятельная замена аккумулятора

не   допускается.